Введение

Учебная программа «Эксплуатация современных средств дефектоскопии рельсов и других объектов железнодорожного транспорта» составлена с учетом действующих в настоящее время основных нормативных документов ОАО «Российские железные дороги» по неразрушающему контролю (НК) рельсов:

- Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2017 г. № 1471/р.

- Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2014 г. № 2499р.

- Классификатор дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 16 августа 2012 г. № 1653р.

- Положение о расшифровке результатов неразрушающего контроля рельсов (Расп ОАО «РЖД» ЦДИ-1/р от 09.01.2018).

- Инструкция по проверке работоспособности средств неразрушающего контроля рельсов на испытательных участках пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2014 г. № 3132р (далее - ТИ 07.139-2014).

- Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю сварных стыков рельсов в рельсосварочных предприятиях и в пути. ТИ 07.42-2004. – СПб.: ФГУП «НИИ мостов и дефектоскопии», 2004.

# - Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю стыков алюминотермитной сварки рельсов в пути. ТИ 07.96-2011 (взамен ТИ 07.22-2000). – Расп. ОАО «РЖД» № 2630р от 06.12.2011. – М.: ОАО «РЖД», 2011.

- Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю стыков алюминотермитной сварки рельсов с широким зазором ТИ 07.149-2015, утвержденная распоряжением ОАО РЖД» от 14 декабря 2016 г. № 2536р (далее – ТИ 07.149-2015);

- МУ 07.82-2009 Методические указания по ультразвуковому контролю участка рельса с повреждением поверхности катания, утвержденные ОАО «РЖД» в 2009 г. (далее – МУ 07.82-2009);

- СТО РЖД 11.008-2014 Система неразрушающего контроля в ОАО «РЖД». Основные положения, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2014 г.  № 3230р (далее – СТО РЖД 11.008-2014);

- СТО РЖД 1.11.003-2009 Метод ультразвукового контроля сварных стыков рельсов, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 13 мая 2009 г.  № 983р (далее – СТО РЖД 1.11.003-2009);

Изучение учебной программы происходит по следующим тематикам:

1. Подготовка расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии рельсов (15 учебных дней, 116 часов).

2. Повышение квалификации расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии рельсов (10 учебных дней, 80 часов).

3. Ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов с помощью многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ и портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р (10 дней, 80 часов).

4. Эксплуатация и техническое обслуживание дефектоскопов серии «АВИКОН». Основы расшифровки дефектограмм (10 дней, 80 часов).

Изучение учебной программы по тематике «Подготовка расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии рельсов» и «Повышение квалификации специалистов-расшифровщиков дефектограмм»  предусматривает дисциплины:

- «Физические основы дефектоскопии рельсов»;

- «Методы неразрушающего контроля при дефектоскопии рельсов»;

- «Формирование и анализ сигналов ультразвукового контроля рельсов».

Изучение учебной программы по тематике «Ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов с помощью многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ и портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р» предусматривает дисциплины:

- «Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов»;

- «Ультразвуковая дефектоскопия и технология контроля сварных стыков рельсов»;

Изучение учебной программы по тематике «Эксплуатация и техническое обслуживание дефектоскопов типа «АВИКОН». Основы расшифровки дефектограмм» предусматривает дисциплины:

- «Физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов»;

- «Функциональные возможности и эксплуатация ультразвуковых дефектоскопов типа «АВИКОН»»;

- «Техническое обслуживание ультразвуковых дефектоскопов типа «АВИКОН».

Учебная программа построена на базе учебных пособий:

1. Гурвич А.К., Довнар Б.П., Козлов В.Б., Круг Г.А., Кузьмина Л.И., Матвеев А.И.; под ред. Гурвича А.К. Неразрушающий контроль рельсов при их эксплуатации и ремонте. – М.: Транспорт, 1983. – 318 с.

2. Шур Е.А. Повреждения рельсов. – М.: Интертекст, 2012. – 192 с.

3. Марков А.А., Шпагин Д.А. Ультразвуковая дефектоскопия рельсов. 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Образование – Культура, 2008.–283 с.

4. Марков А.А., Кузнецова Е.А. Дефектоскопия рельсов. Формирование и анализ сигналов. Книга 1. Основы. Практическое пособие в двух книгах. – С-Пб.: КультИнформПресс, 2010.– 292 с.

5. Марков А.А., Кузнецова Е.А. Дефектоскопия рельсов. Формирование и анализ сигналов. Книга 2. Расшифровка дефектограмм. – СПб.: «Ультра Принт», 2014. – 332 с.

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА

Цели обучения:

– совершенствование компетенции специалистов по диагностике рельсов с целью повышения безопасности движения поездов на железных дорогах;

– совершенствование практических навыков специалистов железных дорог по обнаружению опасных дефектов рельсов.

Категория слушателей:

Учебная программа предназначена для повышения квалификации (с отрывом от производства) специалистов-расшифровщиков дефектограмм, операторов и наладчиков съемных дефектоскопных тележек и обучения их приемам работы с программами отображения дефектограмм, получаемых съемными и мобильными средствами сплошного контроля рельсов, с целью их расшифровки и мониторинга состояния рельсового пути.

Учебные группы комплектуются из инженеров, техников, операторов и наладчиков, имеющих практический опыт работы со съемными и мобильными средствами дефектоскопии и  обладающих навыками компьютерной грамотности.

Форма обучения: очная с отрывом от производства.

Трудоемкость программы: 80 часов или 116 часов (в зависимости от тематики).

Сроки освоения программы: в зависимости от тематики 10 или 15 учебных дней.

Режим занятий: 6 – 8 часов в день.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения курса слушатели должны:

ЗНАТЬ:

- физические основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов;

- методы и схемы ультразвукового контроля рельсов;

- принципы формирования развертки типа «В» при регистрации дефектоскопической информации;

- принципы формирования сигналов от разнообразных дефектов в рельсах и элементах стрелочных переводов;

- функциональные возможности съемных и мобильных средств дефектоскопии рельсов;

- функциональные возможности программ отображения  дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии;

- основы магнитодинамического метода контроля рельсов.

УМЕТЬ:

- осуществлять анализ сигналов сплошного контроля рельсов многоканальными дефектоскопами;

- выделять сигналы от дефектов рельсов на фоне отражений от конструктивных элементов рельсового пути и возможных помех;

- классифицировать сигналы, относя их к дефектам по действующей НТД/ЦП1-3/93;

- владеть практическими навыками работы с программами отображения дефектоскопических средств, эксплуатируемых на сети ОАО «РЖД»;

- эксплуатировать съемные дефектоскопы типа «АВИКОН» в соответствии с руководствами по эксплуатации на дефектоскоп;

- осуществлять периодическое обслуживание дефектоскопов типа «АВИКОН»;

- осуществлять ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов в соответствии с действующей на ОАО «РЖД» НТД и руководствами по эксплуатации на дефектоскопы.

Учебный план

# по тематике: «Подготовка  специалистов-расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии» (15 учебных дней, 116 часов)

| № | Наименование модулей и тем | Трудоемкостьчас. | В том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практика |  |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов | 22 | 12 | 10 | Тестирование |
| 1.1 | Особенности обнаружения дефектов в рельсах ультразвуковыми методами | 8 | 4 | 4 |  |
| 1.2 | Основные термины и понятия УЗ контроля | 6 | 4 | 2 |  |
| 1.3 | Методы и схемы акустического контроля | 8 | 4 | 4 |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов | 20 | 12 | 8 | Тестирование |
| 2.1 | Принципы формирования А и В-разверток при прямом вводе УЗК | 8 | 4 | 4 |  |
| 2.2 | Принципы формирования А и В-разверток при наклонном вводе УЗК | 8 | 4 | 4 |  |
| 2.3 | Формирование В-развертки при многоканальном УЗК. Однопороговая и многопороговая регистрация сигналов | 4 | 4 | - |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах | 34 | 24 | 10 | Тестирование |
| 3.1 | Формирование сигналов на В-развертке от дефектов в головке, шейке и подошве рельсов | 15 | 11 | 4 |  |
| 3.2 | Определение характеристик дефектов по развертке типа В | 2 | 2 | - |  |
| 3.3 | Анализ сигналов от дефектов рельсов на фоне возможных помех и ложных отражений | 8 | 4 | 4 |  |
| 3.4 | Использование амплитудной огибающей донных сигналов при анализе дефектограмм | 1 | 1 | - |  |
| 3.5 | Анализ сигналов в зоне стрелочных переводов | 4 | 4 | - |  |
| 3.6 | Технология вторичного контроля рельсов дефектоскопом АВИКОН-02Р | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов | 20 | 12 | 8 |  |
| 4.1 | Принципы регистрации и отображения сигналов дефектоскопов АВИКОН-01МР, АВИКОН-11 | 12 | 8 | 4 |  |
| 4.2 | Программы отображения дефектоскопов АДС-02, РДМ-2 (с регистраторами УР-3Р и РСД-Т) и РДМ-22 (23) | 8 | 4 | 4 |  |
| 5 | Мобильные средства контроля рельсов | 8 | 8 | - |  |
| 5.1 | Магнитодинамический метод контроля рельсов | 4 | 4 | - |  |
| 5.2 | Совмещенный вагон-дефектоскоп с комплексом АВИКОН-03М | 4 | 4 | - |  |
| 6 | Новые технологии и средства НК рельсов | 4 | 4 | - |  |
| 7 | Обмен опытом представителями железных дорог | 2 | 2 | - |  |
| 8 | Итоговая аттестация (два теоретических вопроса и один практический вопрос по навыкам работы с программами отображения и расшифровке реальных дефектограмм) | 6 | 4 | 2 | Экзамен |
| Всего: | 116 | 78 | 38 |  |

# Учебный план

по тематике: «Повышение квалификации расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии» (10 учебных дней, 80 часов)

| № | Наименование модулей и тем | Трудоемкостьчас. | В том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практика |  |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов | 8 | 4 | 4 | Тестирование |
| 1.1 | Основные термины и понятия УЗ контроля | 4 | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Методы и схемы акустического контроля («Змейка», «Зеркальная», «РОМБ», «РОМБ+», «70º», «двухлучевая», «V-схема», «45º», «0º») | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов | 12 | 6 | 6 | Тестирование |
| 2.1 | Принципы формирования А и В-разверток при прямом вводе УЗК | 4 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Принципы формирования А и В-разверток при наклонном вводе УЗК | 8 | 4 | 4 |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах | 32 | 22 | 10 | Тестирование |
| 3.1 | Формирование сигналов на В-развертке от дефектов в головке, шейке и подошве рельсов | 16 | 12 | 4 |  |
| 3.2 | Определение характеристик дефектов по развертке типа В | 2 | 2 | - |  |
| 3.3 | Анализ сигналов от дефектов рельсов на фоне возможных помех и ложных отражений | 4 | 2 | 2 |  |
| 3.4 | Использование амплитудной огибающей донных сигналов при анализе дефектограмм | 2 | 2 | - |  |
| 3.5 | Анализ сигналов в зоне стрелочных переводов | 4 | 2 | 2 |  |
| 3.6 | Технология вторичного контроля рельсов дефектоскопом АВИКОН-02Р | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов | 12 | 8 | 4 |  |
| 4.1 | Принципы регистрации и отображения сигналов дефектоскопов АВИКОН-01МР, АВИКОН-11 | 6 | 4 | 2 |  |
| 4.2 | Программы отображения дефектоскопов АДС-02, РДМ-2 (с регистраторами УР-3Р и РСД-Т) и РДМ-22 | 6 | 4 | 2 |  |
| 5 | Мобильные средства контроля рельсов | 6 | 6 | - |  |
| 5.1 | Магнитодинамический метод контроля рельсов | 2 | 2 | - |  |
| 5.2 | Совмещенный вагон-дефектоскоп с комплексом АВИКОН-03М | 2 | 2 | - |  |
| 5.3 | Обзор функциональных возможностей программ отображения мобильных средств | 2 | 2 | - |  |
| 6 | Новые технологии и средства НК рельсов | 2 | 2 | - |  |
| 7 | Обмен опытом представителями жел. дорог | 2 | 2 | - |  |
| 8 | Итоговая аттестация (два теоретических вопроса и один практический вопрос по анализу сигналов от дефектов рельсов) | 6 | 4 | 2 | Экзамен |
| Всего: | 80 | 54 | 26 |  |

# Учебный план

по тематике: «Ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов с помощью многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ и портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р» (10 учебных дней, 80 часов)

| № | Наименование модулей и тем | Трудоемкостьчас. | В том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практика |  |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов | 6 | 4 | 2 | Тестирование |
| 1.1 | Методы и схемы акустического контроля | 6 | 4 | 2 |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов | 4 | 2 | 2 |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах | 8 | 4 | 4 | Тестирование |
| 4. | Технология контроля сварных стыков рельсов | 8 | 4 | 4 |  |
| 4.1 | Основы ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков рельсов. Методика контроля электроконтактных сварных стыков рельсов | 6 | 2 | 4 |  |
| 4.2 | Установки контроля рельсов и сварных стыков на РСП. | 2 | 2 | - |  |
| 5. | Функциональные возможности портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р | 18 | 8 | 10 |  |
| 5.1 | Технические характеристики, режимы работы, настройка, особенности работы в пути и на РСП. | 8 | 4 | 6 |  |
| 5.2 | Формирование протоколов контроля сварных стыков | 6 | 2 | 4 |  |
| 5.3 | Особенности контроля алюмино-термитной сварки рельсов. Устройство сканирования САТС-02Р | 2 | 2 | - |  |
| 6. | Функциональные возможности многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ | 26 | 16 | 10 |  |
| 6.1 | Проблемы механизации и автоматизации контроля сварных стыков рельсов. Функциональные возможности дефектоскопа МИГ-УКСМ, схема прозвучивания, режимы работы, настройка. | 14 | 6 | 8 |  |
| 6.2 | Конструкция и техническое обслуживание | 4 | 4 | - |  |
| 6.3 | Программное обеспечение. Порядок перепрошивки блоков | 6 | 4 | 2 |  |
| 6.4 | Нормативные документы по работе с МИГ-УКС. Техника безопасности при работе на линии | 2 | 2 | - |  |
| 7. | Новые технологии и средства НК рельсов | 2 | 2 | - |  |
| 8. | Обмен опытом представителями жел. дорог | 2 | 2 | - |  |
| 9. | Итоговая аттестация (один теоретический вопрос и практический вопрос по работе с приборами и с их программами отображения) | 6 | 2 | 4 | Экзамен |
|  | Всего: | 80 | 44 | 36 |  |

# Учебный план

по тематике: Эксплуатация и техническое обслуживание дефектоскопов серии

«АВИКОН». Основы расшифровки дефектограмм (10 дней, 80 часов)

| № | Наименование модулей и тем | Трудоемкостьчас. | В том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практика |  |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов | 16 | 6 | 10 | Тестирование |
| 1.1 | Особенности обнаружения дефектов в рельсах ультразвуковыми методами | 6 | 2 | 4 |  |
| 1.2 | Основные термины и понятия УЗ контроля | 4 | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Методы и схемы акустического контроля | 6 | 2 | 4 |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов | 12 | 6 | 6 |  |
| 2.1 | Принципы формирования А и В-разверток при прямом вводе УЗК | 4 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Принципы формирования А и В-разверток при наклонном вводе УЗК. Озвучивание болтового стыка многоканальными дефектоскопами | 8 | 4 | 4 |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах | 10 | 6 | 4 | Тестирование |
| 4 | Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов (АВИКОН-11) | 4 | 2 | 2 |  |
| 5 | Функциональные возможности и эксплуатация дефектоскопов АВИКОН-11 | 20 | 12 | 8 |  |
| 5.1 | Общее устройство, схема прозвучивания. Режимы работы. Органы управления. Организация настройки на контрольном тупике | 16 | 10 | 6 |  |
| 5.2 | Технология вторичного (ручного) контроля рельсов. | 4 | 2 | 2 |  |
| 6 | Техническое обслуживание дефектоскопов АВИКОН-11 | 8 | 8 | - |  |
| 6.1 | Функциональная схема. Устройство прибора на блочном уровне. Схема распайки ПЭП. | 2 | 2 | - |  |
| 6.2 | Конструктивные особенности дефектоскопа | 2 | 2 | - |  |
| 6.3 | Обновление программного обеспечения дефектоскопа | 2 | 2 | - |  |
| 6.4 | Основные неисправности, методы их устранения, ремонт дефектоскопа. | 2 | 2 | - |  |
| 7 | Новые технологии и средства НК рельсов | 2 | 2 | - |  |
| 8 | Обмен опытом представителями железных дорог | 2 | 2 | - |  |
| 9 | Итоговая аттестация (один теоретический вопрос и один практический вопрос по работе с АВИКОН-11) | 6 | 4 | 2 | Экзамен |
| Всего: | 80 | 48 | 32 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

# по тематике: «Подготовка  специалистов-расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии» (15 учебных дней, 116 часов)

| № | Наименование модуля | Количество учебных часов по дням |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | Д10 | Д11 | Д12 | Д13 | Д14 | Д15 |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 5 | Мобильные средства контроля рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Новые технологии и средства НК рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 7 | Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего часов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

по тематике: «Повышение квалификации расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии» (10 учебных дней, 80 часов)

| № | Наименование модуля | Количество учебных часов по дням |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | Д10 |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 4 |  |
| 4 | Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 5 | Мобильные средства контроля рельсов |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Новые технологии и средства НК рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 | Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего часов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

по теме: «Ультразвуковой контроль сварных стыков рельсов с помощью многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ и портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р» (10 учебных дней, 80 часов)

| № | Наименование модуля | Количество учебных часов по дням |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | Д10 |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технология контроля сварных стыков рельсов |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Функциональные возможности портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Функциональные возможности многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 |  |
| 7 | Новые технологии и средства НК рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8 | Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего часов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

по тематике: Эксплуатация и техническое обслуживание дефектоскопов серии

«АВИКОН». Основы расшифровки дефектограмм (10 дней, 80 часов)

| № | Наименование модуля | Количество учебных часов по дням |
| --- | --- | --- |
|  |  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | Д10 |
| 1 | Физические основы ультразвукового контроля рельсов. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отображение дефектоскопических сигналов |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 4 |  |
| 4 | Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов (АВИКОН-11) |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Функциональные возможности и эксплуатация дефектоскопов АВИКОН-11 |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 4 |  |  |
| 6 | Техническое обслуживание дефектоскопов АВИКОН-11 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 7 | Новые технологии и средства НК рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего часов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ

Модуль 1. Физические основы ультразвукового контроля рельсов

Тема 1.1. Особенности обнаружения дефектов в рельсах ультразвуковыми методами

Основные положения ГОСТ 18576 «Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые».

Коды дефектов, подлежащих выявлению при ультразвуковом контроле (по НТД/ЦП-2-93). Классификация дефектов по видам («остродефектные» и «дефектные» рельсы). Необходимость оценки размеров дефектов кода 21 (21.2.Н), 30.1-2Г и 52. Система маркировки «остродефектных» и «дефектных» рельсов.

Характеристики выявляемых дефектов: условная высота, условная протяженность и условная ширина. Отношение амплитуд отраженных сигналов. Измерение их в децибелах.

Тема 1.2. Основные термины и понятия УЗ контроля

Основные понятия в рельсовой дефектоскопии: условная чувствительность, аттенюатор, зона временной селекции сигналов, мертвая зона, ВРЧ, АСД.

Основные параметры методов контроля и аппаратуры. Понятие о реальной, предельной и условной чувствительности.

Угол ввода луча. Факторы, влияющие на это значение. Направленность поля преобразователя. Мертвая зона. Погрешности глубиномера. Разрешающая способность и ее проверка.

Система метрологического обеспечения процесса ультразвукового контроля. Стандартные образцы, используемые для настройки (проверки) основных параметров контроля. Конструктивные особенности стандартного образца СО-3Р и порядок работы с ним.

Тема 1.3. Методы и схемы акустического контроля

Особенности обнаружения дефектов в рельсах методами ультразвукового контроля. Методы контроля, реализуемые дефектоскопами с регистратором

Зеркально-теневой метод (ЗТМ) контроля. Схемы прозвучивания при ЗТМ. Коэффициент ослабления донного сигнала. Признаки обнаружения дефектов при ЗТМ. Контроль по первому и второму донному сигналу. Основные параметры контроля. Настройка условной чувствительности для работы по ЗТМ. Измеряемые характеристики дефектов. Помехи при ЗТМ.

Одновременная реализация эхо- и зеркально-теневого методов при нормальном вводе у.з. колебаний. Характерные дефекты, обнаруживаемые прямым ПЭП. Обнаружение прямым ПЭП горизонтальных трещин рельсов и определение их глубины залегания.

Эхо-метод у.з. контроля. Схемы прозвучивания сечений рельсов при эхо-методе. Признаки обнаружения дефектов при эхо-методе. Контроль прямым и однократно отраженным лучом. Основные параметры контроля. Измеряемые характеристики дефектов.

Особенности контроля головки с помощью ПЭП с углом ввода α =70º: контролируемые зоны сечения головки и выявляемые с ее помощью дефекты.

Особенности контроля головки ПЭП α =58º γ=34º, реализующим эхо-метод (схема «Змейка»): контролируемые зоны сечения головки и выявляемые дефекты.

Различия в выявлении поперечных трещин по эхо- и зеркальному методам в зависимости от степени развития дефекта.

Схема прозвучивания при зеркальном методе контроля. Признаки обнаружения дефектов при зеркальном методе. Основные параметры контроля. Требования к ПЭП, реализующим зеркальный метод контроля. Особенности настройки условной чувствительности для работы по зеркальному методу. Особенности контроля головки ПЭП α =58º γ=34º, реализующими зеркальный метод: контролируемые зоны сечения головки и выявляемые дефекты.

Схема прозвучивания «РОМБ». Особенности настройки условной чувствительности и основные параметры контроля. Особенности контроля головки с помощью ПЭП α =58/58º γ=±34º, реализующих схему «РОМБ»: контролируемые зоны головки, методы контроля и выявляемые дефекты. Обнаружение дефектов кодов 21, 24, 27, развивающихся под поверхностными расслоениями, схемой «РОМБ» по зеркальному (эхо-зеркальному) методу.

Схема прозвучивания «РОМБ+»: контролируемые зоны сечения головки и выявляемые с ее помощью дефекты.

Эхо-метод контроля шейки рельса и ее продолжений в подошву и головку при наклонном вводе УЗК. Особенности контроля зоны болтовых стыков.

Особенность контроля болтовых отверстий рельсов по эхо-методу и признаки обнаружения дефектов (одновременное наличие двух эхо-сигналов – метод «Два-эхо» для обнаружения дефектов болтовых отверстий (кода 53).

«V-схема» контроля шейки рельса и ее продолжений в подошву и головку при наклонном вводе УЗК, применяемая на мобильных средствах фирмы «Твема».

Модуль 2. Отображение дефектоскопических сигналов

Тема 2.1. Принципы формирования А и В-разверток при прямом вводе УЗК

Виды отображения дефектоскопической информации. Развертки типа «А» и «В»

Формирование развертки типа «В» при нормальном вводе ультразвуковых колебаний.

Формирование В-развертки при озвучивании болтовых отверстий и зоны болтового стыка прямым ПЭП.

Тема 2.2. Принципы формирования А и В-разверток при наклонном вводе УЗК

Формирование развертки типа «В» при наклонном вводе ультразвуковых колебаний в каналах контроля головки рельса. Оценка условных размеров дефектов.

Возможные причины появления сигналов от торцов головки рельсов в зоне болтового стыка при их озвучивании ПЭП ( = 70(.

Формирование на В-развертке сигналов от торцов головки в зоне болтового стыка при их озвучивании ПЭП ( = 58(, ( = 34(, реализующими эхо-метод (схемы «Змейка» и «РОМБ»). Мешающие сигналы от нижней и верхней выкружек головки рельсов.

Формирование на В-развертке сигналов от торцов головки рельсов в зоне болтового стыка при их озвучивании ПЭП ( = 58(, ( = 34(, реализующими  зеркальный метод.

Формирование В-развертки при озвучивании зоны болтового стыка наклонными (( = 45°, ( = 0°) «наезжающим» и «отъезжающим» ПЭП.

Формирование на В-развертке сигналов в зоне болтового стыка при использовании «V-схемы» (аппаратура «Эхо-Комплекс» ф. «Твема»). Реализуемые методы НК.

Тема 2.3. Формирование В-развертки при многоканальном УЗК.

Однопороговая и многопороговая регистрация сигналов.

Модуль 3. Характерные признаки сигналов от дефектов рельсов различных типов на дефектограммах

Тема 3.1. Формирование сигналов на В-развертке от дефектов в головке, шейке и подошве рельсов

Влияние параметров дефектов на форму отображения, получаемых от них сигналов.

Формирование сигналов от различных дефектов в зоне основного металла рельса.

Отображение сигналов от горизонтальных трещин в рельсах при озвучивании прямым ПЭП.

Формирование на В-развертке сигналов от дефектов головки при их озвучивании ПЭП ( = 70(.

Формирование сигналов контроля головки рельса при озвучивании прямым, однократно- и двукратно отраженным ультразвуковым лучом. Особенности отображения сигналов от поверхностных дефектов (код 10, 11, 14), поперечных (код 20, 21, 24 и 26.3) и продольных (код 30В и 30Г) трещин.

Особенности отображения сигналов на В-развертке при контроле схемами «Змейка» и «РОМБ» от поперечных трещин в рабочей и в нерабочей гранях головки.

Отображение на В-развертке дефектов второй группы (кодов 20, 21, 26) при наклонном вводе у.з. колебаний.

Отображение на В-развертке сигналов от дефектов кодов 21, 24, 27, развивающихся под поверхностными расслоениями и обнаруживаемых схемой «РОМБ» по зеркальному (эхо-зеркальному) методу.

Отображение на В-развертке дефектов третьей группы (кодов 30Г, 30В, 38) при прямом и наклонном вводе колебаний. Измерение глубины залегания и протяженности горизонтальных трещин.

Особенности формирования сигналов от различных дефектов в зоне болтового стыка.

Отображение на В-развертке дефектов кодов 53 разной ориентации при наклонном вводе колебаний.

Особенности озвучивания первых болтовых отверстий в зоне стыка и трещин в них, развивающихся вниз к торцу.

Отображение на В-развертке дефектов кодов 50, 52, 55 и 56 при прямом и наклонном вводе колебаний. Измерение глубины залегания и протяженности горизонтальных трещин.

Отображение на В-развертке дефектов шестой группы (в т.ч. коррозии подошвы). Распознавание дефектов и возможных отражений от шпальных подкладок.

Тема 3.2. Определение характеристик дефектов по развертке типа В

Измеряемые характеристики отражателей (дефектов) при представлении сигналов контроля в виде разверток типа А и В.

Определение глубины залегания дефектов при нормальном и наклонном вводе у.з. колебаний.

Условные и реальные размеры на развертке типа, глубина залегания, коэффициент выявляемости дефектов.

Измерение параметров дефектов (при многоуровневой регистрации).

Тема 3.3. Анализ сигналов от дефектов рельсов на фоне возможных помех и ложных отражений

Отображение сигналов от характерных шумов и помех при акустическом контроле.

Отображение сигналов в зоне алюминотермитных сварных стыков. Возможные сигналы от необработанных поверхностей сварного стыка. Распознавание сигналов от дефектов в данной зоне.

Тема 3.4. Использование амплитудной огибающей донных сигналов при анализе дефектограмм

Амплитудная огибающая донных сигналов, ее представление на дефектограмме и использование для анализа дефектных участков рельсов, локализации коррозии подошвы рельсов, оценки качества акустического контакта и привязки сигналов к рельсовому пути.

Тема 3.5. Анализ сигналов в зоне стрелочных переводов

Устройство стрелочных переводов, в том числе, проекта 2750

Особенности отображения сигналов от конструктивных элементов в зоне стрелочного блока стрелочного перевода. Сигналы от возможных дефектов в этой зоне.

Особенности отображения сигналов от конструктивных элементов в блоке крестовины (в т.ч. крестовины проекта 2750). Сигналы от возможных дефектов в этой зоне.

Анализ сигналов в зоне стрелочных переводов.

5 зон наиболее вероятного зарождения дефектов.

Примеры реальных дефектов, выявленных средствами контроля.

Тема 3.6. Технология вторичного контроля рельсов дефектоскопом АВИКОН-02Р

Методика вторичного (ручного) контроля рельсов. Оформление результатов контроля.

Модуль 4. Программы отображения сигналов съемных дефектоскопов

Тема 4.1. Принципы регистрации и отображения сигналов дефектоскопов АВИКОН-01МР, АВИКОН-11

Съемные дефектоскопы с регистраторами, как средства контроля нового поколения.

Программа отображения сигналов регистратора РИ-01 дефектоскопа АВИКОН-01.

Основные элементы программной оболочки программы отображения и функции панели инструментов и информационной панели (в правой части программной оболочки).

Управление отображением дефектограмм: изменение масштаба изображения по вертикали и горизонтали, способы перемещения по файлу данных, изменение вида отображения.

Принцип расположения сигналов всех каналов дефектоскопа на дорожках дефектограммы, временные зоны регистрации сигналов и зоны срабатывания АСД, настройки чувствительности каналов.

Функции меню "Файл" программы отображения дефектограмм.

Функции меню "Вид" программы отображения дефектограмм. Режимы отображения сигналов. Назначение и принцип реализации режима «Сведение в единое сечение». Понятие многопороговой регистрации сигналов (для чего применяется и смысл уровней «0 дБ» и «минус 6 дБ»).

Функции меню "Обработка" программы отображения дефектограмм.

Измерение параметров дефектов на развертке типа «В» (глубина залегания, амплитуда, коэффициент выявляемости, условные размеры, координата, привязка к пути).

Занесение отметок в электронный блокнот. Создание и печать ведомостей контроля. Просмотр огибающей амплитуд донных сигналов. Сравнительный анализ проездов по одному и тому же участку пути, выполненных в разное время.

Анализ соблюдения оператором технологии контроля рельсов: правильность настройки чувствительности каналов (условная чувствительность и показание аттенюатора, стробы), скорость контроля, начальные настройки, отметки оператора в пути, работа ручными ПЭП и т.д.

Программа отображения информации АВИКОН-11.

Тема 4.2. Программы отображения дефектоскопов АДС-02, РДМ-2 (с регистраторами УР-3Р и РСД-Т) и РДМ-22 (23).

Программа отображения информации регистратора РСД-Т дефектоскопа РМД-2.

Программа отображения информации регистратора УР-3Р дефектоскопа РМД-2.

Программа отображения информации АДС-02.

Программа отображения информации дефектоскопа РМД-22 (23).

Методика расшифровки записей сигналов от болтового стыка

Определение типа болтового стыка. Идентификация болтовых отверстий и отверстий от контактных соединителей. Признаки наличия трещин в шейке от болтовых отверстий (код дефекта 53.1). Признаки наличия дефектов в головке рельса в зоне болтового стыка. Признаки наличия дефектов шейки рельса. Использование записей результатов ручного контроля отдельных сечений рельса для принятия решений.

Методика расшифровки записей сигналов при прохождении дефектоскопом основного металла рельса.

Просмотр записи сигналов при прохождении основного металла рельса. Использование быстрого переключения масштаба изображения при переходе от бесстыкового участка пути к звеньевому. Признаки наличия дефектов в головке, шейке и подошве рельса. Использование панели инструментов и горячих клавиш для изменения характера отображения сигналов с целью повышения достоверности принятия решений. Использование переключения порога отображения для селекции полезных сигналов на фоне помех.

Методика привязки найденных дефектных записей сигналов к реальной путейской координате.

Изменение масштаба изображения и измерение расстояний до ближайших характерных участков пути (болтовых стыков, пикетов, километровых столбов, особых отметок и т.д.). Вывод на печать отрезка пути с элементами привязки.

Рекомендуемые записи в блокнот программы отображения. Формирование и выдача на печать ведомости контроля по каждому из обнаруженных дефектов, формирование итоговой ведомости контроля и расшифровки.

Модуль 5. Мобильные средства контроля рельсов

Тема 5.1. Магнитодинамический метод контроля рельсов

Мобильные средства контроля.

Возможности и ограничения магнитодинамического контроля рельсов. Принципы обнаружения дефектов головки и изломов рельсов.

Три типа систем намагничивания, применяемых на мобильных средствах НК.

Характерные сигналы от шпальных подкладок и рельсовых скреплений.

Характерные сигналы в магнитном канале в зоне болтовых стыков (в т.ч. изолированных), в зоне сварных стыков (в т.ч. алюминотермитных), а также от поперечных трещин и изломов рельсов.

Тема 5.2. Совмещенный вагон-дефектоскоп с комплексом АВИКОН-03М

Реализация магнитодинамического метода в дефектоскопическом комплексе СВД АВИКОН-03М.

Вагон-дефектоскоп АВИКОН-03М с расширенными функциональными возможностями.

Тема 5.3. Обзор функциональных возможностей программ отображения средств дефектоскопии

Технические характеристики и параметры регистрирующей аппаратуры вагонов-дефектоскопов.

Пункты меню программ отображения и выполняемые ими функции. Функции кнопок панели инструментов. Клавиши перемещения дефектограмм, изменения масштаба изображения, вывода окна информации, открытия окна базы данных.

Модуль 6. Функциональные возможности и эксплуатация дефектоскопов АВИКОН-11

Тема 6.1. Общее устройство, схема прозвучивания. Режимы работы. Органы управления. Организация настройки на контрольном тупике

Дефектоскоп АВИКОН-11. Назначение. Функциональные возможности. Технические характеристики. Схема прозвучивания. Режимы работы. Органы управления

Организация настройки АВИКОН-11 на контрольном тупике.

Принципы регистрации сигналов. Анализ сигналов контроля рельсов в программе отображения АВИКОН-11.

Тема 6.2. Технология вторичного (ручного) контроля рельсов.

Измеряемые параметры дефектов рельсов.

Модуль 7. Техническое обслуживание дефектоскопов АВИКОН-11

Тема 7.1. Функциональная схема. Устройство прибора на блочном уровне. Схема распайки ПЭП.

Тема 7.2. Конструктивные особенности дефектоскопа.

Тема 7.3. Обновление программного обеспечения дефектоскопа

Тема 7.4. Основные неисправности, методы их устранения, ремонт дефектоскопа.

Модуль 8. Технология контроля сварных стыков рельсов

Тема 8.1. Основы ультразвуковой дефектоскопии сварных стыков рельсов. Методика контроля электроконтактных сварных стыков рельсов

Тема 8.2. Установки контроля рельсов и сварных стыков  на РСП.

Модуль 9. Функциональные возможности портативного дефектоскопа АВИКОН-02Р

Тема 9.1. Технические характеристики, режимы работы, настройка, особенности работы в пути и на РСП.

Тема 9.2. Формирование протоколов контроля сварных стыков.

Тема 9.3. Особенности контроля алюмино-термитной сварки рельсов. Устройство сканирования САТС-02Р.

Модуль 10. Функциональные возможности многоканального дефектоскопа МИГ-УКСМ

Тема 10.1. Проблемы механизации и автоматизации контроля сварных стыков рельсов. Функциональные возможности дефектоскопа МИГ-УКСМ, схема прозвучивания, режимы работы, настройка.

Тема 10.2. Конструкция и техническое обслуживание.

Тема 10.3. Программное обеспечение. Порядок перепрошивки блоков.

Тема 10.4. Нормативные документы по работе с МИГ-УКС.  Техника безопасности при работе на линии.

Модуль 11. Новые технологии и средства НК рельсов

Тема 11.1. Функциональные возможности новых дефектоскопов: АВИКОН-14, АВИКОН-15, АВИКОН-17, МИГ-УКСМ, АВТОКОН-С, АВИКОН-31.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Оценка уровня освоения слушателями программы повышения квалификации. Анализ качества обучения.

Проводится квалификационный экзамен по перечню вопросов по каждому курсу.

Учет успеваемости проводится путем текущей и периодической проверки знаний и навыков учащихся (тестирование).

В процессе обучения слушатели сдают зачеты и тесты по соответствующим разделам программы, а после завершения обучения сдают экзамен и при успешной сдаче получают свидетельство установленного образца, дающее право выполнять профессиональные обязанности специалиста по расшифровке дефектограмм, оператора по контролю сварных стыков рельсов, оператора (наладчика) дефектоскопов типа «АВИКОН» и осуществлять анализ и расшифровку дефектограмм съемных и мобильных дефектоскопов с регистраторами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Реализация учебной программы должна проходить в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности.

При обучении специалистов необходимо применять различные виды занятий, используя при этом технические средства, способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению программного материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы.

Для закрепления изучаемого материала рекомендуется проводить тестирование, а также практические занятия на специальном оборудовании. Основные методические материалы следует размещать на электронном носителе для последующей выдачи слушателям.

Учебная программа предусматривает лекции, практические и самостоятельные занятия.

Проведение лекционных занятий следует сопровождать демонстрацией отдельных устройств, плакатов, стендов, работающего дефектоскопа с регистратором и программ отображения дефектограмм. Практические занятия должны обеспечивать освоение инженерами, операторами и наладчиками изложенных в процессе лекционных занятий основных приемов работы с программами отображения дефектограмм, получаемых дефектоскопами с регистраторами при контроле уложенных в путь рельсов, и закрепление навыков их расшифровки и мониторинга состояния рельсового пути. Практическое закрепление навыков расшифровки дефектограмм следует проводить как на моделях, так и на реальных сигналах.

Самостоятельная работа предполагает проработку теоретического материала, освоение сведений, содержащихся в обучающих компьютерных программах, изучение дополнительной литературы с целью подготовки обучаемого к практической работе по соответствующим темам предмета.

Обучающие и тестирующие программные комплексы

При подготовке специалистов используются компьютерные обучающие и тестирующие программы:

1) "Основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов", позволяющая слушателям закрепить знания по ультразвуковому контролю и осуществить проверку этих знаний методом тестирования.

2) "Рекомендации по расшифровке дефектограмм ультразвукового вагона-дефектоскопа", позволяющая закрепить знания по формированию В-развертки, сигналов от различных дефектов и конструктивных несплошностей рельса, помех и осуществить проверку этих знаний методом тестирования.

3) «Расшифровка дефектограмм у.з. контроля. Принципы, практика. Сигналы от реальных дефектов», позволяющая протестировать практические навыки специалистов-расшифровщиков дефектограмм по выявлению дефектов рельсов.

Перечень ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | Содержание работы | Кол-во часов | Используемые оборудование и программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические основы УЗ дефектоскопии рельсов | 10 | Обучающе-тестирующая компьютерная программа «Энциклопедия рельсовой дефектоскопии. Том 1 Основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов» |
| 3 | Принципы формирования развертки типа «В» при регистрации дефектоскопической информации | 6 | Обучающе-тестирующая компьютерная программа "Рекомендации по расшифровке дефектограмм вагона-дефектоскопа". |
| 4 | Принципы формирования сигналов от конструктивных элементов и дефектов рельсов на развертке типа «В» | 10 | Обучающе-тестирующая компьютерная программа «Расшифровка дефектограмм у.з. контроля. Принципы, практика. Сигналы от реальных дефектов» |
| 5 | Функциональные возможности программ отображения информации съемных рельсовых дефектоскопов. Основные и сервисные функции программ. | 8 | Программы отображения информации съемных дефектоскопов АВИКОН-01 (-11), РДМ-2 (-22), АДС-02 |
| 6 | Настройка параметров контроля и функциональные возможности съемного дефектоскопа АВИКОН-11 | 2 | Съемный дефектоскоп АВИКОН-11 и фрагмент рельсового пути с моделями дефектов (контрольный тупик) |
| 7 | Работа с портативным дефектоскопом АВИКОН-02Р. Формирование сигналов на развертках типа А и В. Уточнение дефектных мест с помощью АВ-02Р. | 2 | Портативный дефектоскоп АВИКОН-02Р и фрагмент рельсового пути с моделями дефектов (контрольный тупик) |

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки слушателей.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме.

Форма итоговой аттестации – экзамен. Как элемент итоговой аттестации может использоваться компьютерное тестирование с помощью специально разработанных компьютерных программ.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Перечень вопросов к итоговой аттестации (экзамену) по курсу «Подготовка расшифровщиков дефектограмм съемных и мобильных средств дефектоскопии рельсов» приведен в Приложении 1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- НТД/ЦП-1-2-3-93. Классификация дефектов в рельсах. – М.: Транспорт, 1993.

# Классификатор дефектов и повреждений элементов стрелочных переводов. – Расп. ОАО «РЖД» №1653р от 16.08.12 г. – М.: ОАО «РЖД», 2012.

- Неразрушающий контроль рельсов при их эксплуатации и ремонте. /Под ред. А.К. Гурвича. – М.: Транспорт, 1983.

- ГОСТ 18576 «Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые».

- ГОСТ 14782 «Контроль неразрушающий. Швы сварные. Методы ультразвуковые».

- ГОСТ 23049 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Общие технические требования».

- ГОСТ 23667 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров».

- ГОСТ 23702 «Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Основные параметры и методы их измерения».

- Гурвич А.К., Кузьмина Л.И. Справочные диаграммы направленности искателей ультразвуковых дефектоскопов. – Киев: Техника, 1980.

- Гурвич А.К. Зеркально-теневой метод ультразвуковой дефектоскопии. – М.: Машиностроение, 1976. – 35 с.

- Методы акустического контроля металлов. /Под ред. Н.П. Алешина. – М.: Машиностроение, 1989.

- Гурвич А.К., Довнар Б.П., Козлов В.Б., Круг Г.А., Кузьмина Л.И., Матвеев А.И.; под ред. Гурвича А.К. Неразрушающий контроль рельсов при их эксплуатации и ремонте. – М.: Транспорт, 1983. – 318 с.

- Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. В 2-х кн. Кн.1/Под ред. В.В. Клюева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986.

- Инструктивные материалы по сварочно-наплавочным работам в путевом хозяйстве в 3-х ч. Ч. III. /Главное управление пути МПС РФ. – М.: Транспорт, 1993.

- Марков А.А., Шпагин Д.А. Ультразвуковая дефектоскопия рельсов. 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Образование – Культура, 2008.–283 с.

- Марков А.А., Шпагин Д.А. Регистрация и анализ сигналов ультразвукового контроля рельсов. Учебное пособие, - Санкт-Петербург, Изд. «Образование-Культура», 2003.

- Марков А.А., Козьяков А.Б., Кузнецова Е.А. Расшифровка дефектограмм ультразвукового контроля рельсов. Практическое пособие, - Санкт-Петербург, Изд. «Образование-Культура», 2006.

- Брандис М.П., Заика С.И., Лончак В.А., Марандич Д.М. Руководство по дефектоскопии рельсов мобильными средствами контроля, - Кишинев, 2005.

- Компьютерная обучающая программа "Основы ультразвуковой дефектоскопии рельсов".

- Компьютерная обучающая программа "Рекомендации по расшифровке дефектограмм ультразвукового вагона-дефектоскопа".

- Компьютерная обучающая программа «Анализ сигналов от реальных дефектов».

- Марков А.А., Кузнецова Е.А. Дефектоскопия рельсов. Формирование и анализ сигналов. Книга 1. Основы. Практическое пособие в двух книгах. – С-Пб.: КультИнформПресс, 2010.– 292 с.

- Шур Е.А. Повреждения рельсов. – М.: Интертекст, 2012. – 192 с.

- Крейнис З.Л., Федоров И.В. Железнодорожный путь. Учебник для техникумов и колледжей ж.д. транспорта. – М.: УМК МПС России, 2000. – 368 с.

- Марков А.А., Кузнецова Е.А. Дефектоскопия рельсов. Формирование и анализ сигналов. Книга 2. Расшифровка дефектограмм. – СПб.: «КультИнформПресс», 2014. – 324 с.

Учебная программа подготовлена:

| Ведущий преподаватель НОУ ДПО «ЦП «Радиоавионика» | _______________ | А.Б. Козьяков |
| --- | --- | --- |
| Ученый секретарь | _______________ | Е.А. Максимова |